## Slide 1: 5g en el Internet de las cosas Y REDES DE SENSORES INALÁBRICAS
JORGE CONTRERAS ORTIZ

## Slide 2: Contenido
Actualidad 5G
Requerimientos del 5G
Tecnologías Inalámbricas
Tecnologías de Redes
Estrategias de agrupamiento en sistemas IoT con 5G
Retos en el agrupamiento de cara a 5G

## Slide 3: Actualidad 5G

## Slide 4: Actualidad 5G
Para poder satisfacer eficientemente y sin retraso los nuevos servicios y todas las necesidades, el 5G incluye:
Nueva interfaz inalámbrica eficaz y flexible.
Esquemas de acceso.
Otras tecnologías de red inalámbricas.
Las arquitecturas posibles son: (se muestran en la imagen de al lado)
Las basadas en radio usarán configuraciones de sistemas 5G Stand-Alone.
Configuración Non-StandAlone con conectividad Dual en el sistema 5G.

## Slide 5
Los principales componentes de la tecnología 5G son:
  Nuevo espectro de frecuencia.
  Formación de haces MIMO masivo (mMIMO).
  División de la red.
  Multi-conectividad.
  Edge y Cloud computing.
Las redes 5G están muy orientadas a las conexiones, especialmente al IoT. Se combinan el Cloud computing con infraestructuras backhaul.
Las comunicaciones D2D permiten una infraestructura muy eficaz en aplicaciones de Smart City y seguridad pública. Se esta proponiendo una arquitectura jerárquica con comunicaciones D2D para ahorrar consumo energético. En dicha jerarquía hay una Red SW Centralizada (SDN) compartiendo parte en el cloud para ahorrar LTE links.
Esta arquitectura basada en el Cloud permite las ventajas de aumentar la escabilidad, eficiencia energética y espectral, robustez y reducción de interferencias.

## Slide 6: requerimientos 5G

## Slide 7
El primer requerimiento para poder disponer del servicio 5G, es que el sistema debe de ser diseñado para trabajar en un ancho rango de banda espectral.
Para una mayor escalabilidad, los cores de la red deben de ser configurados por SW.
Las bandas de frecuencias definidas por la FCC son:
Bands of 24 GHz: 24.25-24.45 GHz y 25.05-25.25 GHz
Band LMDS: 27.5-28.35 GHz, 29.1-29.25 GHz, y 31-31.3 GHz
Band of 39 GHz: 38.6-40 GHz
Bands of 37/42 GHz: 37.0-38.6 GHz y 42.0-42.5 GHz
Bands of 60 GHz: 57-64 GHz y 64-71 GHz (extension)
Bands of 70/80 GHz: 71-76 GHz, 81-86 GHz, 92-95 GHz

## Slide 8: Tecnologías inalámbricas

## Slide 9
Del 5G se espera incrementar el espectro eficientemente y apoyar a los rangos de frecuencias ya disponibles. Pero, para un trabajo optimo se debe de tener en cuenta que a mayor frecuencia de transporte, mayor será el componente transportador y el espaciado del subcarrier, y más bajo el período fijado.
La formación de haces ofrece la ventajas de reutilizar los mismos recursos para muchos usuarios en una sola célula. Esta formación de puede hacer de manera digital, analógica e híbrida.
La mayoría de las bandas de frecuencias aceptadas de muestran en la siguiente imagen:

## Slide 10: Tecnologías de redes

## Slide 11: Cores 5g
Gracias al 5G se han podido hacer nuevos avances tecnológicos en las redes, gracias a la introducción de los cores 5G, 5GC, caracterizados por una arquitectura por capas y orientada al servicio, con planos de control y de usuario.

## Slide 12
Las tecnologías 5G basadas en el QoS tienen mayor granularidad mayor al LTE, dotando de una multiconectividad al dispositivo.
El identificador de flujo QoS consiste en los siguientes parámetros:
5G QoS Identifier: Tipo de recurso, nivel de prioridad, retraso de paquete, plano de función de usuario y ratio de error del paquete.
Allocation Retention Allocation.
Garantizado y Máximo “Flow Britrate”.

## Slide 13: Agrupamiento en sistemas Iot con 5g.

## Slide 14
Los sistemas de comunicación se dividen en 3 capas:
La 1ª Capa se compone de los sensores y dispositivos.
La 2ª Capa incluyo los operadores móviles con células que soporten 3GPP standard communication.
Incluye el controlador de red que recolectará la información y los datos.
Las técnicas de agrupamiento son necesarias para:
Eficiencia Energética.
Procesamiento Distribuidos.
Manejo de la Jerarquía.
En agrupamientos de tipo racimo, el manejo de datos será realizado por el jefe de racimo, que estará en la capa 1. Con esto, las comunicaciones M2M solo pasan en la capa 1, por lo que al reducirse el número de capas comunicándose entre sí, se reduce el consumo de la batería.

## Slide 15: Retos del Agrupamiento de cada a 5g.

## Slide 16: rEtos
Gran diversidad de los sistemas IoT. Se agrupan dispositivos o sensores parecidos para reducir datos redundantes. Elementos sencillos para solo transmitir y los más potentes reciben la información de los diferentes nodos.
Coste de la transmisión de datos.
Como mejorar la experiencia de usuario.